## Slide 1: Kalibracija leđne prskalice
Trening „Bezbedna upotreba pesticida“

## Slide 2
START
PRSKATI
Kalibracija leđne prskalice
Za kalibraciju koristiit samo ČISTU VODU
PROVERITI prskalicu i po potrebi popraviti
Podesiti ZAPREMINU RASTVORA, ako je potrebno
Izračunati potrebnu ZAPREMINU RASTVORA
Pripremiti
RASTVOR
<number>
Izmeriti PROTOK dizne
Izmetiti BRZINU hodanja pri prskanju
Izvor fotografija i slika: Syngenta
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 3
<number>
Proveriti ispravnost prskalice, sa čistom vodom
Uraditi kalibraciju na otvorenom prostoru.
Upotrebiti prskalicu.
Očistiti prskalicu nakon upotrebe.
Četiri koraka u korišćenju leđne prskalice

## Slide 4
<number>
Proveriti mlaz rasprskivača
Očistiti rasprskivač sa četkicom
Da li ima oštećenja i curenja
Proveriti nosače
Očistiti ili zameniti rasprskivač ili filtere
Prvi korak, proveriti ispravnost prskalice

## Slide 5
<number>
Filter rasprskivača
Filter rezervoara
Filter na crevu
Prvi korak, proveriti ispravnost filtera i rasprskivača

## Slide 6
  Paživo i detaljno pročitati uputstvo za upotrebu
  Uraditi kalibraciju
  Podesiti količinu rastvora za primenu prema usevu
Drugi korak, kalibracija prskalice

## Slide 7
<number>
Upariti zahtevanu dozu sredstva B sa potrebnom kolčinom vode A
Korišćenjem poznate zapremine rezervoara na skali C pročitati potrebnu količinu preparata na skali D
Drugi korak, kalibracija prskalice

## Slide 8
<number>
Održavati stalnu visinu rasprskivača i ujednačen pritisak
Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu
Sprečiti zagađenje voda
Ne prskati uz vetar i sprečiti zanošenje
Treći korak, upotreba prskalice

## Slide 9
<number>
Prskalicu obrisati spolja i isprati iznutra
Isprati čistom vodom tri puta
Tečnost od ispiranja utrošiti na usevu koji je upravo tretiran
Četvrti korak, održavanje prskalice nakon upotrebe

## Slide 10
Materijal za kalibraciju – više vremena i rada u odnosu na kalibracijski disk
<number>
Kalibracija leđne prskalice

## Slide 11
Izmeriti i označiti površinu za prskanje npr. 10 x 10 m (100 m²)
Traka za merenje
Stubići
<number>
Kalibracija leđne prskalice
10 m x 10 m =
100 m2
Preko površine koja se tretira
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 12
2) Napuniti rezervoar prskalice sa određenom količinom čiste vode, npr. 15 litara i prskati po označenoj površini uobičajenom brzinom normalnog hoda.
<number>
Nivo vode
Kalibracija leđne prskalice
Većina dizni ima optimalnu visinu od 50 cm u radu, a pri tome radna širina zahvata je 50 cm.
Širina
Visina
Preko površine koja se tretira
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 13
3) Nakon prskanje po obeleženoj površini, izmeriti količinu vode koje je utrošena, kao razliku količine koja je pre prskanja sipana u rezervoar i količine koja nakon prskanja ostane u rezervoaru.
Sveska za beleške
Digitron
<number>
Količina vode koje je potrošena za prskanje obeležene površine.
Kalibracija leđne prskalice
Potrošeno
8 l
-
Početna kolčina
15 l
Ostalo posle prskanja
7 l
Merne posude 2 L
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 14
Digitron
<number>
Kalibracija leđne prskalice
Potrošena količina vode
8 L
Površina od 1 ha
10 000 m2
X
=
Tretirana površina
100 m2
800 l/ha
100 m x 100 m =
1 ha
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 15
<number>
Kalibracija leđne prskalice
1. Izmeriti vreme potrebno da se pređe određeno rastojanje, npr. 20 m za 30 sec pri prskanju širine jednog zahvata dizne (50 cm)
Brzina kretanje je (20 m / 30 sec) x 3,6 = 2,4 km/h
Preko brzine kretanja radnika (operatera)

## Slide 16
<number>
Brzina
2,4 km/h
1
Broj dizni
600
Faktor
Količina vode
800 l/ha
Širina zahvata
0,5 m
x
x
x
Protok dizne
1,6 l/min
=
2. Prskati iz prskalice u graduisanu posudu i izmeriti količinu vode koja se izbaci za 1 minut. Npr. za 1 min se izbaci 1600 ml vode. To je protok dizne.
Kalibracija leđne prskalice
Preko brzine kretanja radnika (operatera)

## Slide 17
<number>
Da bi POVEĆALI količinu rastvora | Da bi UMANJILI količinu rastvora
Veće dizne | Manja veličina dizni
Veći pritisak | Manji pritisak
Manja brzina kretanja | Veće brzina kretanja
Manji (uži) radni zahvat | Veći (širi) radni zahvat
Kalibracija leđne prskalice
Kako je moguće uticati na količinu tečnosti za primenu

## Slide 18
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar leđne prskalice
<number>
Priprema rastvora
Kalibracija leđne prskalice

## Slide 19
Preporučena doza
0,25 L / ha
X
Zapremina rezervoara
15 L
=
Zapremina potrebnog rastvora
800 L /ha
4,6 ml
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Primer:
Preporuka na etiketi: koristiti 0,25 L/ha (250 ml/ha)
Kalibrisana količina vode: 800 L/ha vode
Zapremina rezervoara leđne prskalice: 15 L
Na osnovu formule ispod, potrebna količina preparata u rezervoaru od 15 l je: 4,6 ml
Preporuka na etiketi: Koristiti X L/ha ili g/ha
<number>
Priprema rastvora
X
Faktor
1000

## Slide 20
<number>
Širina redova koji se tretira
18 cm
50 cm
Razmak između redova
Faktor
0.36
=
Od 1 ha površine parcele, tretira se samo 36%, tj. 3600 m2,
odnosno 0,36 x 10000 m2 = površina koje se tretira.
Potrebno je manja količina preparata, ali se primenjuje preporučena doza preparata
Širina redova koji se tretiraju
Razmak između redova
Primer:
Priprema rastvora
Tretiranje delova parcele, npr. samo u redovima

## Slide 21
<number>
Kalibracija leđne prskalice
Brzina kretanja radnika (operatera)
Brzina kretanja radnika zavisi od površine (useva) koje se tretira
POTREBNA JE STALNA BRZINA I UJEDNAČEN PRITISAK

## Slide 22
<number>
Kalibracija leđne prskalice
Preciznost radnika
Preciznost radnika
  Čak i sa potpuno proverenom i kalibrisanom prskalicom, preciznost radnika ima veliki uticaj na efikasnost zaštite.
  Veoma je važno -
      Održavati stalnu brzinu kretanja
      Održavati stalno istu visinu rasprskivača iznad tretirane površine.
      Ako se koristi ručna poluga za postizanje pritiska, održavati ujednačen pritisak.
      Ako se radnik kreće u cik-cak pravcu, obezbediti da se prati širina zahvata prskalice, kako bi tretirana površina bila ravnomerno pokrivena.
      Precizno odmeriti potrebnu kolčinu preparata prema preporučenoj dozi primene.

## Slide 23
<number>
Kalibracija leđne prskalice
Primenjivati visoke standarde higijene i zaštite na radu.
Pre kalibracije još jednom isprati prskalicu, obrisati sve spoljne delove, proveriti sve spojeve, creva, filtere i dizne.
Kalibraciju raditi samo sa čistom vodom.
Zapisati sve aktivnosti i rezultate.
Raditi kalibraciju na početku sezone i najmanje jednom u sezoni, ponoviti kada se menja radnik koji koristi leđnu prskalicu.
Pročitati pažljivo uputstvo za primenu sredstva za zaštitu.

## Slide 24
<number>