## Slide 1: Kalibracija atomizera za primenu u zaštiti voćaka
Trening „Bezbedna upotreba pesticida“

## Slide 2
START
PRSKATI
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Za kalibraciju koristiit samo ČISTU VODU
PROVERITI prskalicu i po potrebi popraviti
Podesiti ZAMPREMINU RASTVORA, ako je potrebno
Izračunati potrebnu ZAPREMINU RASTVORA
Podesiti orošivač prema ZASADU
Pripremiti
RASTVOR
Izmeriti PROTOK na diznama
Izmetiti BRZINU traktora
Izvor fotografija i slika: Syngenta
Notes: 04/02/2015
va-
2

## Slide 3
Estacas
Četkica za čišćenje dizni
Metar za merenje 2-3m
Nož
Materijal za kalibraciju
Drveni stubići
i
Merne posude 2 L
Digitron
Štoperica
Traka za merenje 20-50 m
Gumeno crevo 30 cm
(prema broju dizni)
Sveska za beleške
Vodeno osetljivi papiri & spajalice
Traka za označavanje
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 4
Pre kalibracije
PROVERITI orošivač i po potrebi popraviti
Zapremina rezervoara (max zapremina rastvora za primenu) _______L
Creva u dobrom stanju 
Dizne (rasprskivači)
  Simetrične na levoj i desnoj strani 
  Sve istog tipa 
  Sve iste veličine 
  Po potrebi očistiti dizne i filtere 
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 5
Proveriti sa vodom (napuniti polovinu rezervoara čistom vodom)
Uključiti pumpu i podesiti na 540 obrt/min 
Otvoriti glavni ventil i početi prskanje 
Očistiti dizne koje daju nepravilan mlaz 
Iz zatvorenih dizni ne treba da izlaze kapljice 
Zameniti oštećene dizne 
Proveriti i ukloniti
  Curenje 
  Ventili rade ispravno 
  Rad mešača u rezervoaru 
Zabeležiti radni pritisak na manometru bar (kg/cm2)
Pre kalibracije
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 6
Merenje brzine traktora
Izmeriti i označiti stazu za traktor, npr. 100 m
Napuniti pola rezervoara sa čistom vodom.
Podesiti brzinu i protok pumpe (na 540 rpm), kao za prskanje.
Dostići odabranu brzinu i protok pumpe pre ulaska na obeleženu test stazu. Održavati stalnu brzinu i zabeležiti vreme prolaska staze dužine 100 m.
Izmereno vreme: _____ sec. (primer: 72 sec.)
Izračunati brzinu traktora.
Dužina staze
100 m
Faktor za konverziju
3.6
X
=
Izmereno vreme
72 sec.
5 km/h
Traka za merenje 20-50 m
Stubići
Sveska za beleške
Štoperica
Digitron
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
6

## Slide 7
Postoje dve metode za određivanje protoka tečnosti kroz dizne:
1. Precizna metoda: Merenje tečnosti koja prolazi kroz pojedinačne dizne u toku 1 min.
2. Dobra procena: Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara u toku 5 min.
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Kalibracija protoka tečnosti / rastvora kroz dizne

## Slide 8
Posude za merenje 2 L
Creva 30 cm
(Prema broju dizni)
Štoperica
Sveska
Digitron
1. Merenje količine rastvora kroz dizne u toku 1 min.
Koristiti isti broj obrtaja pumpe kao u prethodnom testu određivanja brzine.
Otvoriti glavni ventil na prskalici.
Prikupljati vodu u posude za merenje, preko creva na diznama, tokom 1 min.
Zabeležiti količinu tečnosti iz svake posude, tj. svake dizne.
Izračunati prosečni prosek po dizni (L/min)
Dizna | LEVO | DESNO
1 lowest |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
10 |  | 
Total I |  | 
Total II | L/ min po dizni | 
L/min | L/ min po diizni | 
Za ujednačen protok, varijacije između dizni ne sme biti veća od 5% od prosečnog protoka.
Dizne koje imaju varijaciju veće od 5% moraju da se očiste ili zamene, a nakon toga ceo postupak se ponavlja.
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 9
2. Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara u toku 5 min.
Dopunjena količina
80 L
Vreme prskanja „na prazno“
5 min
1,6 L/min
po dizni
X
Broj dizni
10 komada
=
Koraci 1-3: Ne pomerati prskalicu !
Napuniti rezervoar sa vodom do tačno određenog nivoa, može i do vrha.
Uključiti pogon pumpe.
Prskati na prazno, u mestu u toku 5 min.; Pritisak i broj obrtaja pumpe isto kao kod prskanja u polju.
Dopuniti rezervoar vodom do prethodnog nivoa, pre prskanja, i zabeležiti ovu dopunjenu količinu.
Izračunati protok po jednoj dizni.
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 10
Zapremina za
prskanje
po ha
Protok dizne
1,6 L/min
Faktor konverzije
600
Borj dizni
10 komada
Širina između redova
4 m
Brzina traktora
5 km/h
480 L/ha
Izračunavanje zapremine rastvora za prskanje (L/ha)
X
X
X
=
Širina reda
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
10

## Slide 11
Preporučena količina rastvora (L/ha)
Ako je izračunata količina rastvora u okviru preporučene količine količine za primenu, nastaviti sa
‘Podešavanje orošivača prema usevu“.
Širina krune
Visina krune
Širina reda
Preporučena količina rastvora
Pratiti uputstva na etiketi preparata.
Okvirna količina rastvora za primenu orošivačem: 200 -1000 L/ha
Izbegavati slivanje rastvora sa biljnih delova.
Postoje tri modela koji uzimaju u obzir širinu reda, kao i visinu i širinu krune voćke.
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 12
Kako prilagoditi količinu rastvora(L/ha)
Promeniti veličinu dizni (veliko podešavanje):
  Za veliko podešavanje, promeniti dizne (proveriti karakteristike dizni u katalogu proizvođača dizni), npr. uzeti dizne većeg protoka
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Prilagoditi brzinu traktora (srednje podešavanje):
  Primenjena zapremina rastvora može biti podešena promenom brzine traktora. Smanjem brzine povećava se primenjena količina rastvora.
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Podesiti radni pritisak prskalice (malo podešavanje):
  Male promene u protoku rastvora mogu se podesiti preko promene radnog pritiska orošivača. Za duplo povećanje protoka potrebno je pritisak povećati četiri puta.
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 13
Promena veličine dizne (veliko podešavanje)
Izračinati potreban protok rastvora po dizni na osnovu već određene brzine traktora i potrebne količine rastvora.
Izabrati odgovarajuću diznu / boja, npr. Siva za 2 L/min, koja ovaj protok postiže pritiskom od 9 bar.
Brzina
5 km/h
Širina redova
4 m
X
X
600 L/ha
X
=
Faktor konverzije
600
Broj dizni
10
2
L/min
po dizni
Potrebna količina rastvora
Izmereno
Izmereno
Izbrojano
km/h – L/min
Potrebna protok dizne
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 14
Sadašnja brzina traktora
5 km/h
X
Sadašnja zapremina rastvora
480 L/ha
Potrebna zapremina rastvora
600 L/ha
=
Nova brzina traktora
4 km/h
Prilagođavanje brzine traktora (srednje podešavanje)
Sa manjom brzinom traktora povećava se količina rastvora koji se primenjuje, dok se pri povećanju ove brzine količina tečnosti smanjuje. Rastojanje između redova je isto.
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 15
Prolagođavanje radnog pritiska (malo podešavanje)
Sadašnji pritisak
5 bar
x
Potrebna zapremina rastvora
600 L/ha
Sadašnja zapremina rastvora
480 L/ha
Novi pritisak
6,25 bar
=
2
Uvek koristiti optimalan pritisak prema tipu dizne (pogledati u katalog proizvođača dizne). Promena pritiska može dovesti do promene veličine kap i prouzrokovati zanošenje kapi (ako je povećan pritisak i one su manje) ili spiranje sa lista (ako je smanjen pritisak i one su veće).
Optimalni opseg pritiska
Standardne T dizne (lepezaste, ravne i konusne dizne: 5-10 bar
Hidro-pneumatske dizne (Anti-drift, ID dizne: 10-14 bar
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
15

## Slide 16
Podešavanje orošivača prema zasadu
Kapacitet ventilatora (m3/h) i brzina traktora treba da budu prilagođeni zasadu, tako da rastvor preparata dospe i na listove sa druge strane krošnje
Veoma veliki kapacitet ventilatora: nedvoljan depozit preparata na listovima/plodovima, veliko zanošenje (drift)
Jako mali kapacitet ventilatora: Nedovoljan depozit preparata na unutrašnjim delovima krošnje
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 17
Izračunavanje kapaciteta ventilatora
Ventilator svojim radom treba da stvori vazdušnu struju koja ispunjava prostor između dva reda (videti sliku)
x
Širina reda
4 m
Visina krošnje
3 m
=
x
Brzina traktora
5 km/h
Razmeštaj vazduha, faktor 3
Faktor 1000
20 000 m3/h
Širina reda
Visina krrošnjel
m3/h
x
Razmeštaj vazduha, faktor
velika kruna: 2
normalna kruna: 3
uska kruna: 4
Primer
Kalibracija orošivača u voćarstvu

## Slide 18
Iznad krošnje: bez struje vazduha
Pripremiti dva stubića, dužine najmanje 50 cm iznad visine krošnje.
Postaviti stubiće sa obe stgrane reda i postaviti traku za označavanje na četiri nivoa:
  50 cm iznad krošnje
  Na vrhu krošnje
  Na dnu krošnje
  50 cm ispod krošnje
Postaviti traku za označavanje na gornji i donji deo venca rasprskivača, na orošivaču.
Podesiti struju vazduha tako da se trake za označavanje postavljene na vrh i osnovu krune pokreću kada se uključi ventilator orošivača, a oni na 50 cm iznad ili ispod ne pomeraju strujom vazduha.
Ispod krošnje: bez struje vazduha
Prostor između vrha i podnožja krošnje: potrebna je struja vazduha
Trake za označavanje
Stubići
Podešavanje struje vazduha prema zasadu
Metar 2-3 m
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
18

## Slide 19
Vodeno osetljivi papiri & spajalice
Provera distribucije primenjenog sredstva
Pričvrstiti indikator papire na drvenu letvu i postavite je vertikalno prema prolasku radnog zahvata orošivača.
Indikator papiri se mogu postaviti i na listove biljaka.
Prilagoditi rasprskivače ako je potrebno, npr. zatvoriti prvu i poslednju diznu.
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
19

## Slide 20
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar orošivača
Priprema rastvora

## Slide 21
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L/ha ili g/ha ili kg/ha
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L ili g/100 L vode sa određenom količinom vode, npr. 1 000 L vode/ha
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L ili g na 10 000 m2 (‘Leaf Wall Area (LWA))’ , po ha površine zemljišta
Postoje tri načina kako se izražava doza preparata na etiketi pesticida:
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar orošivača
Priprema rastvora

## Slide 22
Količina primene preparata
3 L / ha
X
Zapremina rezervoara
800 L
=
Potrebno rastvora po ha
480 L /ha
5 L
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Primer:
Uputstvo na etiketi: koristiti 3 L/ha preparata
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisana količina rastvora ze hektar je 480 L/ha
Sa 800 L vode (rastvora preparata) moguče je tretirati 1,67 ha (800 L / 480 L/ha = 1,67 ha)
Potrebna količina preparata u pun rezervoar: 3 L /ha preparata x 1,67 ha = 5 L
Uputstvo na etiketi: koristiti X L/ha or kg/ha
Priprema rastvora

## Slide 23
Količina primena preparata
300 g/100 L
X
Zapremina rezervoara
800 L
=
Potrebno rastvora po ha
480 L /ha
5 000 g
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Faktor konverzije
100
Primer:
Uputstvo na etiketi: koristiti 300 g/100 L vode ..... Potrebna količina rastvora je 1000 L/ha
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisana količina rastvora ze hektar je 480 L/ha
Ako se koristi 1000 L /ha, onda je za jedan pun rezervoar potrebno 300 g x 8= 2400 g
Ako se primenjuje 480 L/ha, kako je kalibrisano, onda je potrebna 2,08 puta veća koncentracija, tj.. 1000 L/ha / 480 L/ha = 2.08). (Ovo je zato što je potrebno da ista količina preparata dospe na cm² lista ili ploda, nezavisno da li se koristi 480 L/ha ili 1000 L/ha). Količina preparata za prskalicu= 2400 g x 2,08 = 5000 g = 5 Kg
Uputstvo na etiketi: koristiti X L ili g /100 L vode,
sa količinom primene vode od npr. 1000 L /ha)
Količina rastvora
1 000 L/ha
X
Priprema rastvora
Na etiketi preparata

## Slide 24
Uputstvo na etiketi: koristiti X L or g /10000 m2 lisne površine „Leaf Wall Area (LWA)“
LWA je spcifična za voćnjake i vinograde i računa se na sledeći način:
Primer:
Uputstvo na etiketi: koristiti 3 L preparata na 10000 m2 LWA (LWA po ha površine parcele)
Ako je LWA za naš vočnjak 15000 m2 ,onda 15000 m2 / 10000 m2 = 1,5 puta više preparata je potrebno primeniti, odnosno 3 L x 1,5 = 4,5 L za 15000 m2 LWA
Zapremina rezervoara atomizera: 800 L vode; kalibrisana količina rastvora za 1 ha je 480 L/ha (osnovna površina parcele)
Sa 800 L vode može se tretirati površina od 1,67 ha (800 L / 480 L/ha = 1.67 ha)
Potrebna količina preparata je za pun rezervoar prskalice 4,5 L /ha x 1,67 ha = 7,50 L
x
Povrčina parcele
10 000 m2
Širina redova
4 m
Visina zida od listova
3 m
=
x
Obe strane lisnog zida: faktor 2
LWA
15 000 m2
Prikazuje ukupnu dužinu redova na površini parcele
Izmerena visina zida listova
Priprema rastvora

## Slide 25
25