## Slide 1: Kalibracija prskalice za primenu u ratarskim usevima
Trening „Bezbedna upotreba pesticida“

## Slide 2
START
PRSKATI
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Za kalibraciju koristiit samo ČISTU VODU
PROVERITI prskalicu i po potrebi popraviti
Podesiti NORMU TRETIRANJE, ako je potrebno
Izračunati potrebnu NORMU TRETIRANJA
Podesiti prskalicu prema USEVU
Pripremiti
RASTVOR
<number>
Izmeriti PROTOK na diznama
Izmeriti BRZINU traktora
Izvor fotografija i slika: Syngenta
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 3
Estacas
Četkica za čišćenje dizni
Metar za merenje 2-3m
Nož
Materijal za kalibraciju
Drveni stubići
i
Merne posude 2 L
Digitron
Štoperica
Šablon za merenje dizni
Traka za merenje 20-50 m
Gumeno crevo 30 cm
(prema broju dizni)
Sveska za beleške
<number>
Vodeno osetljivi papiri & spajalice
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 4
Pre kalibracije
PROVERITI prskalicu i po potrebi popraviti
Zapremina rezervoara (max zapremina rastvora za primenu) _______L
Creva u dobrom stanju 
Dizne (raspriskivači)
  Sve istog tipa i veličine 
  Međusobno rastojanje dizni ______cm
  Očistiti dizne i filtere prema potrebi 
  Proveriti podešenost ugla dizni 
Horizontalna grana prskalice (proveriti suspenzore
i nivelaciju prskajućih krila) 
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 5
Proveriti sa vodom (napuniti polovinu rezervoara čistom vodom)
Uključiti pumpu prskalice i podesiti na 540 obrt/min 
Otvoriti glavni ventil i početi prskanje 
Očistiti dizne koje daju nepravilan mlaz 
Zameniti oštećene dizne 
Proveriti i ukloniti
  Curenje 
  Ventili rade ispravno 
  Rad mešača u rezervoaru 
Zabeležiti radni pritisak na manometru bar (kg/cm2)
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Pre kalibracije

## Slide 6
Merenje brzine traktora
Izmeriti i označiti stazu za traktor, npr. 100 m
Napuniti pola rezervoara sa čistom vodom.
Podesiti brzinu i protok pumpe (na 540 rpm), kao za prskanje.
Dostići odabranu brzinu i protok pumpe pre ulaska na obeleženu test stazu. Održavati stalnu brzinu i zabeležiti vreme prolaska staze dužine 100 m.
Izmereno vreme: _____ sec. (primer: 45 sec.)
Izračunati brzinu traktora.
Dužina staze
100 m
Faktor za konverziju
3,6
X
=
Izmereno vreme
45 sec.
8 km/h
Traka za merenje 20-50 m
Stubići
Sveska za beleške
Štoperica
Digitron
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 7
Kalibracija protoka tečnosti / rastvora kroz dizne
Postoje dve metode za određivanje protoka tečnosti kroz dizne:
1. Precizna metoda: Merenje tečnosti koja prolazi kroz pojedinačne dizne u toku 1 min. /slajd 8./
2. Dobra procena: Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara prskalice u toku od 2 min. /slajd 9./
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 8
<number>
Posude za merenje 2 L
Creva 30 cm
Prema broju dizni)
Štoperica
Sveska
Digitron
1. Merenje količine rastvora kroz dizne u toku 1 min.
Koristiti isti broj obrtaja pumpe kao u prethodnom testu određivanja brzine. Podesiti pritisak koji je preporučen od proizvođača dizne za taj tip dizne.
Otvoriti glavni ventil na prskalici.
Prikupljati vodu u posude za merenje, preko creva na diznama, tokom 1 min.
Zabeležiti količinu tečnosti iz svake posude, tj. svake dizne.
Izračunati prosečni prosek po dizni (L/min)
Za ujednačen protok, varijacije između dizni ne sme biti veća od 5% od prosečnog protoka.
Dizne koje imaju varijaciju veće od 5% moraju da se očiste ili zamene, a nakon toga ceo postupak se ponavlja.
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 9
<number>
2. Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara u toku 2 min.
Dopunjena količina
144 L
Vreme prskanja „na prazno“
2 min
1,5 L/min
po dizni
X
Broj dizni
48 komada
=
Napuniti rezervoar sa vodom do tačno određenog nivoa, može i do vrha.
Ukljućiti pogon pumpe.
Prskati na prazno, u mestu u toku 2 min.; Pritisak i broj obrtaja pumpe isto kao kod prskanja u polju.
Dopuniti rezervoar vodom do prethodnog nivoa, kao pre prskanja, i zabeležiti ovu dopunjenu količinu.
Izračunati protok po jednoj dizni.
Koraci 1-3: Ne pomerati prskalicu !
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 10
Zapremina za
prskanje
za 1 ha
Izračunavanje količine rastvora za prskanje (L/ha)
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Količinska metoda – zasniva se na količini vode koja prođe kroz dizne u određenom vremenu (protok dizne u minuti).
Zapreminska metoda – zasniva se na zapremini vode koja se utroši na površini staze za proveru (dužina staze x širina radnog zahvata prskalice).
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 11
Protok jedne dizne
1,5 L/min
Faktor konverzije
600
Borj dizni
48 komada
Širina grane prskalice
24 m
Brzina traktora
8,0 km/h
225 L/ha
Izračunavanje količine rastvora za prskanje ili norme tretiranja (L/ha)
<number>
X
X
X
=
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Količinska metoda
Poznata je brzina traktora, sa pola napunjenom prskalicoma u polju (određeno, videti slajd 6.)
Poznat je protok po dizni (lit/min) ili ukupan protok svih dizni (protok po dizni x broj dizni) (videti slajd 8. i slajd 9.).
Poznata je širina radnog zahvata prskalice.
Na osnovu formule ispod izračunati količinu rastvora koja se potroši na 1 ha (norma tretiranja).
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 12
Faktor konverzije
10 000 m²
Potrošnja vode na testiranoj površini
5,5 l
Površina za testiranje
240 m²
229 L/ha
<number>
X
=
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Zapreminska metoda
Napuniti prskalicu čistom vodom do poznate zapremine, npr. 200 l.
Preći stazu dužine npr. 100 m i širine radnog zahvata prskalice, npr. 24 m, sa preporučenim pritiskom i brzinom traktora za dizne koje se koriste (videti preporuku proizvođača dizne). Zabeležiti ovu površinu, npr. 240 m².
Nakon prolaska ove staze zabeležiti nivo vode, npr. 170 l.
Za površinu od 240 m² potrošeno je 5,5 litara vode (200 – 194,5 = 5,5)
Na osnovu formule ispod izračunati količinu rastvora koja se potroši na 1 ha (norma tretiranja).
Izračunavanje količine rastvora za prskanje ili norme tretiranja (L/ha)
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 13
Preporučena količina rastvora (L/ha)
<number>
Poštovati preporuku sa etikete.
Uzeti u obzir gustinu useva. Povećati količinu rastvora koju treba podesiti prema usevu i veličini lisne mase.
Ako je izračunata količina rastvora u okviru preporučene norme tretiranja, nastaviti sa ‘Podešavanje prskalice prema usevu“. /slajd 18,19/
Gustina useva
(površina lista)
100-200 L/ha
600 L/ha
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Ako izračunata količina rastvora nije u okviru preporučene količine za primenu, nastaviti sa ‘Kako prilagoditi količinu rastvora“. /slajd 15,16,17,18/

## Slide 14
Kako prilagoditi količinu rastvora (L/ha)
<number>
Promeniti vrstu dizne (veliko podešavanje):
  Za veliko podešavanje, promeniti dizne (proveriti karakteristike dizni u katalogu proizvođača dizni), npr. uzeti dizne većeg protoka, za isti pritisak i brzinu traktora.
  Videti računanje na sledećem slajdu. /slajd 15/
Prilagoditi brzinu traktora (srednje podešavanje):
  Primenjena zapremina rastvora može biti podešena promenom brzine traktora. Smanjem brzine povećava se primenjena količina rastvora.
  Videti računanje na sledećem slajdu. /slajd 16/
Podesiti radni pritisak prskalice (malo podešavanje):
  Male promene u protoku rastvora mogu se podesiti preko promene radnog pritiska prskalice. Za duplo povećanje protoka potrebno je pritisak povećati četiri puta.
  Videti računanje na sledećem slajdu. /slajd 17/
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 15
Promena veličine dizne (veliko podešavanje)
Izračinati potreban protok rastvora po dizni na osnovu već određene brzine traktora i potrebne količine rastvora.
Izabrati odgovarajuću diznu / boja, npr. 05 Braon za 2 L/min, koja ovaj protok postiže pritiskom od 3 bar.
Brzina
8 km/h
Širina grane prskalice
24 m
X
X
300 L/ha
X
=
Faktor konverzije
600
Broj dizni
48
2
L/min
po dizni
Potrebna količina rastvora
Izmereno
Izmereno
Izbrojano
km/h – L/min
Potrebna protok dizne
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 16
Sadašnja brzina traktora
8 km/h
X
Sadašnja zapremina rastvora
225 L/ha
Potrebna zapremina rastvora
300 L/ha
=
Nova brzina traktora
6 km/h
Prilagođavanje brzine traktora (srednje podešavanje)
Sa manjom brzinom traktora povećava se količina rastvora koji se primenjuje, dok se pri povećanju ove brzine količina tečnosti smanjuje.
<number>
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Sadašnja brzina traktora
8 km/h
X
Sadašnja zapremina rastvora za primenu
225 L/ha
Nova brzina traktora
6 km/h
=
Nova potrebna zapremina rastvora
300 L/ha
(A)
(B)

## Slide 17
Prolagođavanje radnog pritiska (malo podešavanje)
<number>
Sadašnji pritisak
3 bar
x
Potrebna zapremina rastvora
300 L/ha
Sadašnja zapremina rastvora
225 L/ha
Novi pritisak
5,33 bar
=
2
Uvek koristiti optimalan pritisak prema tipu dizne (pogledati u katalog proizvođača dizne). Promena pritiska može dovesti do promene veličine kap i prouzrokovati zanošenje kapi (ako je povećan pritisak i one su manje) ili spiranje sa lista (ako je smanjen pritisak i one su veće).
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu
Notes: <number>
28/07/26
va-
<number>

## Slide 18
<number>
Metar 2-3 m
Šablon za dizne
Podešavanje prskalice prema usevu
Orijentacija ravnih lepezastih dizni
Proverena vrste dizni, veličine i pritiska. Brzina traktora, protok i zapremina rastvora su kalibrisani.
Provera usmerenosti dizni i njihovo međusobno rastojanje
Visina prskajućih krila iznad cilja (usev/zemljište) prema uglu rasprskivača važna je za jednaku distribuciju rastvora preparata
110° rasprskivači na visinu od 45-50 cm od cilja
80° rasprskivači na visini od 70-75 cm od cilja
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 19
<number>
Provera ditribucije rastvora pomoću indikator papira
Vodeno osetljivi papiri & spajalice
Pričvrstiti indikator papire na drvenu letvu i postavite je širinom prolaska radnog zahvata prskalice. Ostaviti slobodan prostor za točkove traktora.
Indikator papiri se mogu postaviti i na listove biljaka.
Test distribicije i rasporeda rastvora koji se primenjuje
Kalibracija traktorske prskalice u ratarstvu

## Slide 20
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar prskalice
<number>
Priprema rastvora

## Slide 21
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L/ha ili g/ha ili kg/ha
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L ili g/100 L vode sa određenom količinom vode, npr. 1 000 L vode/ha
Postoje dva osnovna načina kako se izražava doza preparata na etiketi pesticida:
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar prskalice
<number>
Priprema rastvora

## Slide 22
Preporučena doza
3 L / ha
X
Ukupna zapremina rezervoara
800 L
=
Zapremina potrebnog rastvora
300 L /ha
8 L
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Primer:
Preporuka na etiketi: koristiti 3 L/ha
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisana potrošnja je 300 L/ha
Sa 800 L vode može se tretirati 2,666 ha (800 L / 300 L/ha = 2,666 ha)
Potrebna količina preparata u punom rezervoaru je: 3 L /ha preparata x 2,666 ha = 8 L
Preporuka na etiketi: Koristiti X L/ha ili g/ha
<number>
Priprema rastvora

## Slide 23
Primer:
Preporuka na etiketi: koristiti 300 g/100 L vode ..... Potrebno je 1000 L/ha rastvora.
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisano je 300 L/ha
Ako se koristi 1000 L/ha, onda 300 g x (800/100)= 2400 g preparata treba dodati u rezervoar prskalice.
Ako se koristi 300 L/ha onda je potrebna da se koncentracija preparata poveća 3,333 puta, tj. 1000 L/ha / 300 L/ha =3,333). (Ovo je iz razoga što ista količina preparata po cm² lista ili ploda treba da budu primenjena, nezavisno da li se primenjuje 300 L/ha ili 1000 L/ha vode). Količina preparata u rezervoar prskalice sa 300 l vode za 1 ha = 2400 g x 3.333 = 8000 g
Preporuka na etiketi: Koristiti X L ili g /100 L vode u određenoj količini vode, npr. 1000 L vode/ha)
<number>
Doza
300 g/100 L
X
Ukupna zapremina rezervoara
800 L
=
Zapremina potrebnog rastvora
300 L/ha
8000 g
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Faktor konverzije
100
Preporučena količina rastvora, sa etikete
1000 L/ha
Na etiketi preparata
X
Priprema rastvora

## Slide 24
<number>