## Slide 1: Kalibracija atomizera za primenu u zaštiti vinove loze
Trening „Bezbedna upotreba pesticida“

## Slide 2
START
PRSKATI
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Za kalibraciju koristiit samo ČISTU VODU
PROVERITI prskalicu i po potrebi popraviti
Podesiti ZAMPREMINU RASTVORA, ako je potrebno
Izračunati potrebnu ZAPREMINU RASTVORA
Podesiti orošivač prema ZASADU
Pripremiti
RASTVOR
Izmeriti PROTOK na diznama
Izmetiti BRZINU traktora
Izvor fotografija i slika: Syngenta
Notes: 04/02/2015
va-
2

## Slide 3
Estacas
Četkica za čišćenje dizni
Metar za merenje 2-3m
Nož
Materijal za kalibraciju
Drveni stubići
i
Merne posude 2 L
Digitron
Štoperica
Traka za merenje 20-50 m
Gumeno crevo 30 cm
(prema broju dizni)
Sveska za beleške
Traka za označavanje
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Vodeno osetljivi papiri & spajalice

## Slide 4
Pre kalibracije
PROVERITI orošivač i po potrebi popraviti
Zapremina rezervoara (max zapremina rastvora za primenu) _______L
Creva u dobrom stanju 
Dizne (raspriskivači)
  Simetrične na levoj i desnoj strani 
  Sve istog tipa 
  Sve iste veličine 
  Po potrebi očistiti dizne i filtere 
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 5
Proveriti sa vodom (napuniti polovinu rezervoara čistom vodom)
Uključiti pumpu i podesiti na 540 obrt/min 
Otvoriti glavni ventil i početi prskanje 
Očistiti dizne koje daju nepravilan mlaz 
Iz zatvorenih dizni ne treba da izlaze kapljice 
Zameniti oštećene dizne 
Proveriti i ukloniti
  Curenje 
  Ventili rade ispravno 
  Rad mešača u rezervoaru 
Zabeležiti radni pritisak na manometru bar (kg/cm2)
Pre kalibracije
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 6
Merenje brzine traktora
Izmeriti i označiti stazu za traktor, npr. 100 m
Napuniti pola rezervoara sa čistom vodom.
Podesiti brzinu i protok pumpe (na 540 rpm), kao za prskanje.
Dostići odabranu brzinu i protok pumpe pre ulaska na obeleženu test stazu. Održavati stalnu brzinu i zabeležiti vreme prolaska staze dužine 100 m.
Izmereno vreme: _____ sec. (primer: 72 sec.)
Izračunati brzinu traktora.
Dužina staze
100 m
Faktor za konverziju
3,6
X
=
Izmereno vreme
72 sec.
5 km/h
Traka za merenje 20-50 m
Stubići
Sveska za beleške
Štoperica
Digitron
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
6

## Slide 7
Kalibracija protoka tečnosti / rastvora
Postoje dve metode za određivanje protoka tečnosti kroz dizne:
1. Precizna metoda: Merenje tečnosti koja prolazi kroz pojedinačne dizne u toku 1 min.
2. Dobra procena: Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara u toku 5 min.
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 8
Posude za merenje 2 L
Creva 30 cm
Prema broju dizni)
Štoperica
Sveska
Digitron
1. Merenje količine rastvora kroz dizne u toku 1 min.
Koristiti isti broj obrtaja pumpe kao u prethodnom test određivanja brzine.
Otvoriti glavni ventil na prskalici.
Prikupljati vodu u posude za merenje, preko creva na diznama, tokom 1 min.
Zabeležiti količinu tečnosti iz svake posude, tj. svake dizne.
Izračunati prosečni prosek po dizni (L/min)
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Dizna | LEVO | DESNO
1 lowest |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
10 |  | 
Total I |  | 
Total II | L/ min po dizni | 
L/min | L/ min po diizni | 
Za ujednačen protok, varijacije između dizni ne sme biti veća od 5% od prosečnog protoka.
Dizne koje imaju varijaciju veće od 5% moraju da se očiste ili zamene, a nakon toga ceo postupak se ponavlja.

## Slide 9
2. Merenje količine tečnosti koja izađe iz rezervoara u toku 5 min.
Dopunjena količina
45 L
Vreme prskanja „na prazno“
5 min
0,9 L/min
po dizni
X
Broj dizni
10 komada
=
Koraci 1-3: Ne pomerati prskalicu !
Napuniti rezervoar sa vodom do tačno određenog nivoa, može i do vrha.
Uključiti pogon pumpe.
Prskati na prazno, u mestu u toku 5 min.; Pritisak i broj obrtaja pumpe isto kao kod prskanjau polju.
Dopuniti rezervoar vodom do prethodnog nivoa, pre prskanja, i zabeležiti ovu dopunjenu količinu.
Izračunati protok po jednoj dizni.
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 10
Zapremina za
prskanje
po ha
Protok dizne
0,9 L/min
Faktor konverzije
600
Borj dizni
10 komada
Širina između redova
2,5 m
Brzina traktora
5 km/h
432 L/ha
Izračunavanje zapremine rastvora za prskanje (L/ha)
X
X
X
=
Širina reda
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
10

## Slide 11
Preporučena količina rastvora (L/ha)
Širina ćokota
Visina ćokoza
Širina reda
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Preporučena količina rastvora
Pratiti uputstva na etiketi preparata.
Okvirna količina rastvora za primenu orošivačem: 200 -1000 L/ha
Izbegavati slivanje rastvora sa biljnih delova.
Postoje tri modela koji uzimaju u obzir širinu reda, kao i visinu i širinu krune voćke.
Ako je izračunata količina rastvora u okviru preporučene količine količine za primenu, nastaviti sa
‘Podešavanje orošivača prema usevu“.

## Slide 12
Kako prilagoditi količinu rastvora(L/ha)
Promeniti veličinu dizni (veliko podešavanje):
  Za veliko podešavanje, promeniti dizne (proveriti karakteristike dizni u katalogu proizvođača dizni), npr. uzeti dizne većeg protoka
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Prilagoditi brzinu traktora (srednje podešavanje):
  Primenjena zapremina rastvora može biti podešena promenom brzine traktora. Smanjem brzine povećava se primenjena količina rastvora.
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Podesiti radni pritisak prskalice (malo podešavanje):
  Male promene u protoku rastvora mogu se podesiti preko promene radnog pritiska orošivača. Za duplo povećanje protoka potrebno je pritisak povećati četiri puta.
  Videti računanje na sledećem slajdu.
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 13
Promena veličine dizne (veliko podešavanje)
Izračinati potreban protok rastvora po dizni na osnovu već određene brzine traktora i potrebne količine rastvora.
Izabrati odgovarajuću diznu / boja, npr. BRAON za 0,687 L/min, koja ovaj protok postiže pritiskom od 10 bar.
Brzina
5 km/h
Širina redova
2,5 m
X
X
Spray Volume
330 L/ha
X
=
Faktor konverzije
600
Broj dizni
10
0,687
L/min
po dizni
Potrebna količina rastvora
Izmereno
Izmereno
Izbrojano
km/h – L/min
Potrebna protok dizne
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu

## Slide 14
Sadašnja brzina traktora
5.0 km/h
X
Sadašnja zapremina rastvora
432 L/ha
Potrebna zapremina rastvora
330 L/ha
=
Nova brzina traktora
6,5 km/h
Prilagođavanje brzine traktora (srednje podešavanje)
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Sa manjom brzinom traktora povećava se količina rastvora koji se primenjuje, dok se pri povećanju ove brzine količina tečnosti smanjuje. Rastojanje između redova je isto.

## Slide 15
Prolagođavanje radnog pritiska (malo podešavanje)
Sadašnji pritisak
10 bar
x
Potrebna zapremina rastvora
400 L/ha
Sadašnja zapremina rastvora
432 L/ha
Novi pritisak
8,5 bar
=
2
Uvek koristiti optimalan pritisak prema tipu dizne (pogledati u katalog proizvođača dizne). Promena pritiska može dovesti do promene veličine kap i prouzrokovati zanošenje kapi (ako je povećan pritisak i one su manje) ili spiranje sa lista (ako je smanjen pritisak i obe su veće).
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Optimalni opseg pritiska
Standardne T dizne (lepezaste, ravne i konusne dizne: 5-10 bar
Hidro-pneumatske dizne (Anti-drift, ID dizne: 10-14 bar
Notes: 04/02/2015
va-
15

## Slide 16
Iznad ćokoza: bez struje vazduha
Pripremiti dva stubića, dužine najmanje 50 cm iznad visine čokota.
Postaviti stubiće sa obe stgrane reda i postaviti traku za označavanje na četiri nivoa:
  50 cm iznad čokota
  Na vrhu čokota
  Na dnu čokota
  50 cm ispod čokota
Postaviti traku za označavanje na gornji i donji deo venca rasprskivača, na orošivaču.
Podesiti struju vazduha tako da se trake za označavanje postavljene na vrh i osnovu čokota pokreću kada se uključi ventilator orošivača, a oni na 50 cm iznad ili ispod ne pomeraju strujom vazduha.
Ispod ćokota: bez struje vazduha
Prostor između vrha i podnožja čokota: potrebna je struja vazduha
Trake za označavanje
Stubići
Podešavanje struje vazduha prema zasadu
Metar2-3 m
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
16

## Slide 17
Vodeno osetljivi papiri & spajalice
Provera distribucije primenjenog sredstva
Pričvrstiti indikator papire na drvenu letvu i postavite je vertikalno prema prolasku radnog zahvata orošivača.
Indikator papiri se mogu postaviti i na listove biljaka.
Prilagoditi rasprskivače ako je potrebno, npr. zatvoriti prvu i poslednju diznu.
Kalibracija orošivača u voćarstvu
Notes: 04/02/2015
va-
17

## Slide 18
Kalibracija orošivača u vinogradarstvu
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar orošivača

## Slide 19
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L/ha ili g/ha ili kg/ha
Uputstvo na etiketi: Koristiti X L ili g/100 L vode sa određenom količinom rastvora npr. 1000 L vode/ha
Postoje tri načina kako se izražava doza preparata na etiketi pesticida:
Izračunati koliko preparata je potrebno staviti u rezervoar orošivača
Priprema rastvora

## Slide 20
Količina primene preparata
3 L / ha
X
Zapremina rezervoara
800 L
=
Potrebno rastvora po ha
432 L /ha
5,55 L
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Primer:
Uputstvo na etiketi: koristiti 3 L/ha preparata
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisana količina rastvora ze hektar je 432 L/ha
Sa 800 L vode (rastvora preparata) moguće je tretirati 1,85 ha (800 L / 432 L/ha = 1,85 ha)
Potrebna količina preparata u pun rezervoar: 3 L /ha preparata x 1,85 ha = 5,55 L
Uputstvo na etiketi: koristiti X L/ha or kg/ha
Priprema rastvora

## Slide 21
Količina primena preparata
300 g/100 L
X
Zapremina rezervoara
800 L
=
Potrebno rastvora po ha
432 L /ha
5,556 g
preparata
Izmereno
Na etiketi preparata
Preparata u rezervoar
Kalibrisano
Faktor konverzije
100
Primer:
Uputstvo na etiketi: koristiti 300 g/100 L vode ..... Potrebna količina rastvora je 1000 L/ha
Ukupna zapremina rezervoara: 800 L vode; kalibrisana količina rastvora za hektar je 432 L/ha
Ako se koristi 1000 L /ha, onda je za jedan pun rezervoar potrebno 300 g x 8= 2400 g
Ako se primenjuje 432 L/ha, kako je kalibrisano, onda je potrebna 2,315 puta veća koncentracija, tj.. 1000 L/ha / 432 L/ha = 2,315). (Ovo je zato što je potrebno da ista količina preparata dospe na cm² lista ili ploda, nezavisno da li se koristi 480 L/ha ili 1000 L/ha). Količina preparata za prskalicu= 2400 g x 2,315 = 5556 g = 5,556 Kg
Uputstvo na etiketi: koristiti X L ili g /100 L vode,
sa količinom primene vode od npr.1000 L /ha)
Količina rastvora
1 000 L/ha
X
Priprema rastvora
Na etiketi preparata

## Slide 22
22